CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Affidamento della gestione di servizi energetici per la realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica comprensivo della  manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Lamporecchio (PT).

ARTICOLO 1. INTRODUZIONE

Oggetto del presente capitolato speciale di gara, è la procedura aperta per affidamento della gestione di servizi energetici, secondo il comma e) art. 2 del D.Lgs 115/2008, per la realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica comprensiva  della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Lamporecchio. Il servizio richiesto, articolato nel presente capitolato speciale di gara, ha l’obiettivo di conseguire un’idonea realizzazione e gestione di tutti i lavori, le attività e le prestazioni per la conduzione e manutenzione di tutti gli impianti  di pubblica illuminazione e degli interventi realizzati, atti a garantire la funzionalità degli stessi.

Obiettivo principale è il conseguimento del migliore risultato che comporti il massimo risparmio energetico ed economico anche attraverso l’impiego di tecniche avanzate mirate al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia nel rispetto del corretto funzionamento degli impianti elettrici e illuminotecnici.

Ai fini del presente Capitolato Speciale di Gara, sono individuati i seguenti soggetti:

- Il Comune di Lamporecchio (Committente),

- La Società Consortile Energia Toscana scrl (Centrale di Committenza)

- Le Ditte Concorrenti,

- L’Appaltatore, ovvero la Ditta Concorrente con cui, a seguito dell’espletamento della procedura di gara in oggetto, verrà firmato il contratto per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato.

I siti costituenti il lotto unico sono riportati nell’allegato A.

Le Ditte Concorrenti, basandosi:

- sulle proprie conoscenze e il proprio know-how tecnologico;

- sulle proprie stime di fattibilità tecnico-economica degli interventi;

- sulla propria esperienza nella realizzazione e gestione degli impianti;

- su ogni altro aspetto o considerazione valutate dalle ditte stesse;

sono libere di presentare le offerte che meglio ritengano rispondere agli obiettivi del presente capitolato.

Si fa presente che per l’espletamento di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara, le Ditte Concorrenti (cosi come il futuro Appaltatore) potranno utilizzare le informazioni contenute nel presente capitolato speciale di gara o nei suoi documenti allegati o integranti. Il Comune di Lamporecchio e la Società Consortile Energia Toscana non sono quindi tenute, né in fase di gara, né durante l’espletamento del servizio a fornire ulteriori informazioni o materiale rispetto a quanto fornito con il presente capitolato speciale di gara e i suoi documenti allegati e integranti.

Si precisa che qualunque importo citato nel presente capitolato speciale di gara e in ogni altro documento di gara è da intendersi I.V.A. esclusa, analogamente dovranno essere effettuate IVA esclusa le relative offerte economiche.

ARTICOLO 2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente capitolato speciale di gara, ove non meglio precisato, valgono le seguenti definizioni:

- EFFICIENZA ENERGETICA

il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia;

- MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;

- RISPARMIO ENERGETICO

la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

- MISURA  DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;

- ESCO

persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, cio' facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;

- CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO

accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;

- FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI

accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO;

- DIAGNOSI ENERGETICA

procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;

- SERVIZIO ENERGETICO

la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura e' effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;

- CERTIFICATO BIANCO

titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell'efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164;

- MANUTENZIONE ORDINARIA

Per manutenzione ordinaria s’intende l’insieme degli interventi finalizzati alla conduzione e gestione degli impianti in oggetto, volte a contenere il degrado a seguito di normale uso o a seguito di eventi accidentali, che si rendono necessari, ma che non modificano la struttura essenziale dell’impianto e la sua destinazione d’uso.

Comprende:

- La conduzione e gestione degli impianti oggetto dell’appalto: L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attività dovranno poter essere effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici per i quali sia prevista la sostituzione periodica, quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, ecc.

- Gli interventi programmati di manutenzione a scadenza fissa: L'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale.

- La manutenzione ordinaria riparativa a guasto: l’insieme degli interventi che ripristinano l'efficienza dopo la rottura imprevedibile di componenti e/o elementi tecnici; è da impiegarsi per guasti e rotture che sono difficile prevedere in anticipo o che sono causati da eventi incontrollabili, imprevedibili e per tutti quei componenti la cui avaria determina inconvenienti e disagi. Tali interventi rientrano nella manutenzione ordinaria se non modificano la struttura essenziale dell’impianto e la sua destinazione d’uso.

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per manutenzione straordinaria s’intendono tutti quegli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto elettrico ed illuminotecnico; ivi inclusi interventi di riparazione o sostituzione dei componenti dell’impianto non contemplati fra gli interventi di manutenzione ordinaria; tra i quali è possibile indicare, a titolo di esempio, la parziale sostituzione degli impianti esistenti, la modifica d’intere apparecchiature/dispositivi e di loro parti significative che si siano danneggiate irreparabilmente per usura, nonostante la corretta e completa esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, o per guasto accidentale, nonché tutti gli interventi necessari per adeguamenti alle normative.

- ADEGUAMENTO NORMATIVO

L'insieme degli interventi, opere e quant’altro necessario a mettere e a tenere a norma gli impianti o

quant’altro in oggetto nel presente capitolato, ovvero a rendere gli stessi perfettamente conformi alle normative vigenti, alle fonti normative ed ai regolamenti.

- SERVIZIO DI REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO

L’insieme di operazioni da attuare su ogni impianto, o quant’altro oggetto del presente capitolato, rese necessarie dall’insorgere di guasti, malfunzionamenti o variazioni dei parametri di esercizio degli impianti, sino alla rimozione della causa degli stessi, anche in casi di somma urgenza o emergenza.

- ALIMENTATORE.

Dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di scarica, ovvero per adeguare l'alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della rete elettrica.

- APPARECCHIATURA DI REGOLAZIONE DELLA TENSIONE

Complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che può avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade dell'impianto.

- APPARECCHIATURA DI CONTROLLO

Complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni ed evitare comandi a distanza per l'esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche.

- APPARECHIO DI ILLUMINAZIONE

Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione.

- BRACCIO

Parte del sostegno al quale è fissato direttamente l'apparecchio di illuminazione. Il braccio può essere fissato ad un palo o ad una parete verticale.

- CENTRO LUMINOSO

Complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in esso installata, dagli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di caratteristiche e lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere l'apparecchio illuminante dal sostegno.

- EFFICIENZA LUMINOSA DI UNA LAMPADA

Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica. L'efficienza luminosa è una caratteristica importante delle lampade in quanto ad un aumento della stessa corrisponde un risparmio dei costi di energia consumata; l'unità di misura è il lumen per Watt (lm/W).

- ECONOMIE GESTIONALI.

Riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica illuminazione, ad esclusione delle riduzioni dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how gestionale dell'Appaltatore.

- FLUSSO LUMINOSO.

Quantità di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l'unità di misura è il lumen (1 W = 683 lm).

- GESTIONE E ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

Con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del presente capitolato.

- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica.

- IMPIANTO IN DIREVAZIONE

Impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in parallelo tra loro.

- IMPIANTO IN SERIE

Impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di alimentazione.

- IMPIANTO INDIPENDENTE

Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita soltanto ad un impianto medesimo.

- IMPIANTO PROMISCUO

Impianto di derivazione di gruppo B nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione utilizzata anche per i servizi diversi dall’illuminazione pubblica.

- INQUINAMENTO LUMINOSO

Ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolar modo verso la volta celeste.

- INTERDISTANZA

Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente all'asse longitudinale della strada.

- LAMPADA A SCARICA

Lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso un gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori.

- LINEA DI ALIMENTAZIONE

Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi.

- PULIZIA

Azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.

- PUNTO DI CONSEGNA

E' il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente Distributore. Esso è normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiate anche le apparecchiature di comando e controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e può o meno essere dotato di gruppo di misura dell'energia attiva e reattiva.

- PUNTO LUCE

Grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con più lampade si considera un punto luce ogni lampada.

- RENDIMENTO OTTICO DI UN APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE

Rapporto tra il flusso luminoso fornito dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente.

- RISPARMIO ENERGETICO

Minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, a parità di flusso luminoso emesso.

- SOSTEGNO

Supporto destinato a sostenere uno o più apparecchi di illuminazione, costituito da uno o più componenti: il palo, un eventuale braccio, una eventuale palina.

- VERIFICA

Attività finalizzata al periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti, o all'individuazione di anomalie occulte.

ARTICOLO 3. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME TECNICHE

E’ fatto obbligo all’Appaltatore, nell’esecuzione e nella predisposizione di quanto necessario per l’espletamento del contratto e secondo quanto descritto nei servizi richiesti nel presente capitolato, rispettare quanto previsto da ogni fonte normativa (ivi compresi i regolamenti di attuazione) e/o fonte di norme tecniche. Altresì l’Appaltatore è tenuto al rispetto di fonti normative e di fonti di norme tecniche che possano essere emanate durante il corso di validità del contratto in oggetto.

Ad esclusivo titolo di esempio, è fatto obbligo all’Appaltatore rispettare le seguenti fonti normative e fonti di norme tecniche:

- Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;

- Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di lavori pubblici;

- Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di igiene;

- Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impianti elettrici;

- Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di prevenzione incendi;

- Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di rispetto dell’ambiente ed antinquinamento;

- Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di risparmio energetico ed efficienza energetica;

- Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche sostitutiva di fonti normative o fonti di norme tecniche citate nel presente capitolato ma non più in vigore.

Altresì, ad esclusivo titolo di esempio, si segnalano:

- D.P.R 5 .10.2010 n. 207 e s.m.i;

- D LGS 12.04.2006 n. 163 e s.m.i;

- D LGS 9.04.2008 n. 81 e s.m.i.;

- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;

- decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada e s.m.i.

- CEI 64-7 – Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari

- CEI 64-8 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua

- CEI 34-33 – Apparecchi per l’illuminazione stradale

- CEI 23-29 – Cavidotti in materiale plastico rigido

- CEI 11-17 – Modalità di posa di cavi interrati

- CEI 11-18 – Dimensionamento degli impianti in relazione alle tensioni

- CEI 11-8 – Impianti di produzione, trasmissione, distribuzione di energia elettrica. Impianti di Messa a Terra

- CEI 81-1 Protezione contro le scariche atmosferiche

- CEI 11-13/1 – Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)

- CEI 17-13/3 – Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso. Quadri di distribuzione (ASD)

- CEI 20-40 – Guida per uso di cavi a bassa tensione

- CEI 23-3- Interruttori automatici per la protezione delle sovracorrenti per impianti domestici e similari

- CEI 23-9 – Apparecchi di comando non automatici per installazione fissa per uso domestico o similare. Prescrizioni generali

- CEI 23-18 – Interruttori differenziali per usi domestici e similari e interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per usi domestici e similari

- CEI 23-26 – Tubi per installazioni elettriche

- CEI 23-39 – Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche

- CEI 34-21 – Apparecchi di illuminazione: prescrizioni generali e prove

- CEI 34-24 – Lampade a Vapori di Sodio ad alta pressione

- CEI 34-33 – Apparecchi di illuminazione- Parte II: Prescrizioni particolari. Apparecchi di illuminazione stradale

- CEI 34-46 – Dispositivi di innesco (esclusi gli starter a bagliore) – Prescrizioni generali di sicurezza

- CEI 34-37- Dispositivi di innesco (esclusi gli starter a bagliore) – Prescrizioni di prestazione

- CEI 34- 48 – Alimentatori per lampade a scarica (escluse le lampade fluorescenti tubolari)- Prescrizioni generali e di sicurezza

- CEI 34- 49 – Alimentatori per lampade a scarica (escluse le lampade fluorescenti tubolari)- Prescrizioni d prestazione

- CEI 11-4, 11-43 – Formule di calcolo per le fondazioni di sostegni

- UNI EN 40 – Pali per l’illuminazione

- UNI EN 13201-2/2004 Illuminazione stradale Parte 2: requisiti prestazionali.

- UNI EN 13201-3/2004 Illuminazione stradale Parte 3: calcolo delle prestazioni

- UNI EN 13201-4/2004 Illuminazione stradale Parte 4: metodi di misura delle prestazioni illuminotecniche

- UNI 10819:1999 Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso

- UNI 11431:2011 Luce e illuminazione - Applicazione in ambito stradale dei dispositivi regolatori di flusso luminoso

- UNI EN 12665:2011 Luce e illuminazione - Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici

- UNI 11356:2010 Luce e illuminazione - Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di illuminazione a LED

- UNI CEI/TR 11428:2011- Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica

- UNI CEI 11352:2010 - Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCo) - Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti

Ad ogni buon fine si fa presente che ogni fonte normativa o fonte di norme tecniche citata nel presente capitolato speciale e negli altri documenti deve essere intesa espressa nella forma “e successive modifiche ed integrazioni”.

ARTICOLO 4. OGGETTO DELLA GARA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI DA PRESTARSI A CURA DELL’APPALTATORE

Formano oggetto dell’appalto gli interventi, le prestazioni di manodopera, la fornitura di materiali, i noli, le somministrazioni necessarie per la realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica nell’illuminazione pubblica su n. 412 punti luce comprensiva della conduzione e della manutenzione di tutti gli impianti di Illuminazione pubblica presenti sul territorio del Comune di Lamporecchio;

L’oggetto della gara e gli interventi che saranno richiesti all’Appaltatore sono disciplinati nel presente capitolato speciale di appalto. Devono intendersi comprese nel servizio oggetto dell’appalto tutte quelle attività o forniture accessorie anche se non espressamente indicate, se non esplicitamente escluse e l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguirle senza aver diritto a chiedere indennizzi o corrispettivi ulteriori.

Restano esclusi dal presente capitolato gli impianti elettrici adibiti ad altro uso rispetto a quelli disciplinati nel presente documento.

ARTICOLO 5 ATTIVITA’ INCLUSE NEL SERVIZIO ENERGETICO DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Le attività incluse nel canone di Servizio Energetico, quantificate a tariffa lampada per i soli punti luce e impianti oggetto degli interventi di efficienza energetica, saranno:

- Le attività di diagnosi energetica secondo la normativa UNI CEI/TR 11428:2011, per l’individuazione degli opportuni interventi di efficienza energetica,  anche oltre a quelli offerti all’Ente, e di adeguamento normativo, nel rispetto del presente capitolato speciale di appalto e dei suoi allegati e appendici.

- Le progettazione secondo i livelli indicati specificati dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010. Il progetto definitivo dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,degli indirizzi e delle indicazioni stabilite nel progetto preliminare; dovrà inoltre contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni ed approvazioni per la cantierizzazione degli impianti. Il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli elaborati e la documentazione prevista dal DLgs 163/06 e s.m.i. e dagli art. 24 del D.P.R. 207/2010 e delle norme CEI di riferimento. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo. Esso dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e i relativo costo previsto e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, dimensione, qualità e prezzo. Il progetto esecutivo dovrà essere correlato dal crono programma, da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, dal piano di sicurezza e di coordinamento nonché da ogni altro documento ed elaborato prescritto dal DLgs 163/06 e s.m.i. e dall’art. 33del D.P.R. 207/2010. In fase di redazione del progetto definitivo il Comune di Lamporecchio potrà proporre modifiche tecniche al progetto preliminare purchè nel pieno rispetto della somma complessiva dei costi prevista dal piano economico – finanziario presentato dall’aggiudicatario del Servizio Energetico. In tal caso al valutazione delle modifiche proposte dal Comune di Lamporecchio avverrà in contraddittoria tra le parti;

- la nomina del responsabile dei lavori di miglioramento di efficienza energetica;

- la nomina del coordinatore per la sicurezza nei casi previsti dalla normativa D.lgs 81 del 9 aprile 2008;

- la nomina del Direttore dei lavori;

- La realizzazione degli interventi di miglioramento di efficienza energetica attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi;

- Le attività di gestione ed esecuzione degli interventi manutentivi, sotto dettagliate:

- attività di manutenzione ordinaria programmata, orientata alla preservazione del sistema con interventi preordinati per i soli impianti di illuminazione pubblica oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica;

- attività di manutenzione straordinaria degli apparati istallati per l’incremento dell’efficienza energetica.

- attività di manutenzione ordinaria riparativa (a guasto), che deve garantire l'uso degli impianti nelle sue attuali condizioni per i soli impianti di illuminazione pubblica oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica.

- conduzione delle componenti impiantistiche per i soli impianti di illuminazione pubblica oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica;

le attività sopra descritte saranno compensate con corrispettivo forfettario denominato “Servizio Energetico”.

In particolare, al completamento della realizzazione degli interventi di efficienza energetica, il servizio comprenderà:

- la conduzione, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e la vigilanza di tutti gli impianti di illuminazione pubblica oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica compreso ogni relativa apparecchiatura accessoria o derivante, presenti ad oggi, od installati ai sensi del presente capitolato.

- l’assunzione della direzione tecnica relativamente alla gestione dei servizi oggetto della gara;

- il pronto intervento e la reperibilità (24 h su 24 e 365 giorni all’anno) in relazione ad ogni impianto, o quant’altro, con un tempo d’intervento entro ventiquattro ore dalla segnalazione di guasto generico e nel più breve tempo possibile per segnalazione di guasto grave o perdita grave (comunque entro e non oltre una ora dalla segnalazione telefonica).

- tutte le prove, i controlli e l’aggiornamento delle mappature o censimenti che il Comune di Lamporecchio (personale dell’Ufficio Tecnico) ordina di eseguire,  in ottemperanza delle attività disciplinate nel presente capitolato, ed il rispetto di ogni norma o procedura in vigore nel Comune di Lamporecchio attinente con le attività da espletare e gli oneri da ottemperare;

- l’assistenza al personale del Comune di Lamporecchio per sopralluoghi sugli impianti oggetto del presente capitolato;

- la gestione, secondo la legislazione vigente, di ogni onere per quanto riguarda i rifiuti prodotti (compreso il loro smaltimento) durante le attività inerenti il presente capitolato speciale di gara;

Gli impianti di Pubblica Illuminazione sulla quale si dovranno applicare le misure di incremento dell’efficienza energetica sono riassunti nella tabella sottostante:

| STATO ATTUALE DEGLI IMPIANTI |
| --- |
| QUADRO DI ALIMENTAZIONE | TIPOLOGIA LAMPADE | POTENZA LAMPADE | QUANTITA' LAMPADE |
| Via Amendola | Sodio Alta Pressione | 250 Watt | 29 |
| Via Firenze | Vapori di Mercurio | 250 Watt | 8 |
|  | Sodio Alta Pressione | 250 Watt | 9 |
|  | Vapori di Mercurio | 125 Watt | 1 |
| Via Verdi | Sodio Alta Pressione | 150 Watt | 25 |
| Via Tamburini | Sodio Alta Pressione | 150 Watt | 4 |
| Via Poggio alla Cavalla | Vapori di Mercurio | 250 Watt | 5 |
| Via L. Da Vinci | Vapori di Mercurio | 250 Watt | 9 |
| Via Matteotti (frantoio) | Sodio Alta Pressione | 150 Watt | 6 |
| Via Togliatti | Vapori di Mercurio | 250 Watt | 15 |
|  | Sodio Alta Pressione | 250 Watt | 2 |
|  | Sodio Alta Pressione | 150 Watt | 4 |
|  | Vapori di Mercurio | 125 Watt | 1 |
| Via Togliatti - Eurospin | Sodio Alta Pressione | 250 Watt | 40 |
| Via Borgano | Sodio Alta Pressione | 150 Watt | 10 |
| Via Borgano2 | Vapori di Mercurio | 250 Watt | 5 |
| Parcheggio Masini | Vapori di Mercurio | 250 Watt | 19 |
|  | Sodio Alta Pressione | 150 Watt | 7 |
|  | Sodio Alta Pressione | 70 Watt | 2 |
| Via Cerbaia 1 | Vapori di Mercurio | 250 Watt | 10 |
|  | Vapori di Mercurio | 125 Watt | 12 |
| Via Cerbaia 2 | Vapori di Mercurio | 250 Watt | 11 |
|  | Sodio Alta Pressione | 150 Watt | 1 |
|  | Vapori di Mercurio | 125 Watt | 2 |
| Via Cerbaia 3 | Sodio Alta Pressione | 250 Watt | 6 |
|  | Vapori di Mercurio | 250 Watt | 2 |
|  | Sodio Alta Pressione | 150 Watt | 3 |
|  | Vapori di Mercurio | 125 Watt | 3 |
| Via Resistenza | Sodio Alta Pressione | 70 Watt | 6 |
| Via A. Moro | Sodio Alta Pressione | 250 Watt | 3 |
|  | Vapori di Mercurio | 250 Watt | 2 |
|  | Vapori di Mercurio | 125 Watt | 7 |
| P.zza S. D’acquisto | Vapori di Mercurio | 125 Watt | 5 |
|  | Sodio Alta Pressione | 150 Watt | 6 |
|  | Vapori di Mercurio | 250 Watt | 2 |
| Via Boccaccio | Sodio Alta Pressione | 250 Watt | 10 |
| Via di Vittorio 1 | Vapori di Mercurio | 125 Watt | 14 |
|  | Sodio Alta Pressione | 150 Watt | 4 |
|  | Vapori di Mercurio | 250 Watt | 8 |
| Via di Vittorio 2 | Vapori di Mercurio | 250 Watt | 12 |
| Via Orbignanese | Vapori di Mercurio | 80 Watt | 1 |
|  | Vapori di Mercurio | 125 Watt | 8 |
|  | Miscelate al mercurio | 100 Watt | 2 |
|  | Sodio Alta Pressione | 150 Watt | 2 |
| Via Montalbano 1 | Vapori di Mercurio | 125 Watt | 9 |
|  | Sodio Alta Pressione | 150 Watt | 6 |
|  | Vapori di Mercurio | 250 Watt | 6 |
| Via Montalbano 2 | Vapori di Mercurio | 125 Watt | 14 |
|  | Sodio Alta Pressione | 150 Watt | 2 |
|  | Vapori di Mercurio | 250 Watt | 7 |
| Via Giugnano 1 | Sodio Alta Pressione | 150 Watt | 7 |
| Via Giugnano 2 | Vapori di Mercurio | 125 Watt | 8 |
| Via Spicchio | Vapori di Mercurio | 125 Watt | 9 |
|  | Vapori di Mercurio | 250 Watt | 1 |
| TOTALE | 412 |

Gli interventi di efficienza energetica richiesti dovranno prevedere almeno:

- l’adeguamento dei quadri di alimentazione con l’istallazione e/o la sostituzione di scaricatori di sovratensioni, protezioni da sovracorrenti e da contatti indiretti degli impianti di pubblica illuminazione sul quale si interviene con gli interventi di efficienza energetica.

- l’adeguamento dei quadri di alimentazione con l’istallazione di  interruttori orari astronomici   a 2 relè (uno astronomico e uno programmabile) in tutti i quadri di comando degli impianti di pubblica illuminazione di cui all’allegato A del bando di gara. Gli apparecchi montati dovranno premettere all’Ente di accendere gli impianti al crepuscolo secondo l’impostazione astronomica, spengerli ad un certo orario la notte impostata dal Comune, riaccenderli ad un altro orario della notte impostata dal Comune e spengerli all’alba secondo l’impostazione astronomica. Per l’ottenimento di quanto richiesto potranno essere installati nei quadri di alimentazione più apparati elettrici in opportuna configurazione.

- La fornitura e posa in opera di  apparecchi a LED per la pubblica illuminazione con efficienza luminosa maggiore di 100 Lm/W, temperatura di colore bianco neutro 4000 - 4200 K, durata della vita della sorgente LED garantita per almeno 50.000 ore,  munita di ottica atta a garantire i parametri di uniformità, Alimentazione a 230 V, 50 Hz, contenitore isolato, Classe II, protetto alle sovratensioni, sovracorrenti, sovra temperature e corto circuito, efficienza ottica maggiore o uguale al 80%, corpo e copertura in pressofusione di alluminio, anticorrosione, colore grigio, vetro piano temperato, armatura di tipo cut-off per il rispetto della UNI 10819:1999. Il dimensionamento degli apparati a LED deve essere eseguito a parità dei Lumen presenti allo stato attuale negli impianti di pubblica illuminazione.

- Lo smantellamento e lo smaltimento dei vecchi centri luminosi, nonché la fornitura e posa in opera dei nuovi attacchi per palo.

- La sostituzione di 20 pali per pubblica illuminazione: l’opera sarà da eseguirsi sui pali in precario stato di stabilità o su quelli particolarmente deteriorati e  si dovrà procedere secondo le seguenti fasi:

- RIMOZIONE DEGLI ATTUALI PALI: demolizione del colletto in cls alla base del palo e pulitura e asportazione della sabbia di bloccaggio all’interno del plinto esistente; rimozione del palo attuale e degli eventuali ancoraggi e supporti, compreso ogni onere per la movimentazione e lo smaltimento dello stesso sia in caso di palo metallico che in caso di palo in cls armato; rimozione dei vecchi cavi;

- FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO PALO CONICO: i nuovi pali dovranno avere le seguenti caratteristiche: h=8,80 m, diritti, diam. 148,0 mm, 007 spessore 4 mm., laminato a caldo, zincato, completo di portello, con morsettiera o similare; dovranno essere inoltre dotati di guaina termorestringente alla base del palo, linea di derivazione alle armature e alla linea principale; sono altresì comprese tutte le operazioni standard per la messa in opera del palo quali: il posizionamento all’interno del plinto esistente il bloccaggio con sabbia di fiume, il collare in cls, il trasporto, la movimentazione e ogni onere e magistero per dare l’opera finita e funzionante

è fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire tutti gli interventi, le operazioni, le azioni e provvedere alle forniture necessarie per lo svolgimento del servizio.

ARTICOLO 6 ATTIVITA’ INCLUSE NEL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Le attività incluse nel canone di Manutenzione ordinaria, quantificate a punto luce e per i soli punti luce esclusi dagli interventi di incremento di efficienza energetica, saranno:

- attività di manutenzione ordinaria programmata, orientata alla preservazione del sistema con interventi preordinati;

- attività di manutenzione ordinaria riparativa (a guasto), che deve garantire l'uso degli impianti nelle sue attuali condizioni;

- conduzione, esercizio, gestione e vigilanza delle componenti impiantistiche anche accessorie o derivanti presenti alla data della consegna degli impianti.

- l’assunzione della direzione tecnica relativamente alla gestione dei servizi oggetto della gara;

- il pronto intervento e la reperibilità (24 h su 24 e 365 giorni all’anno) in relazione ad ogni impianto, o quant’altro, con un tempo d’intervento entro ventiquattro ore dalla segnalazione di guasto generico e nel più breve tempo possibile per segnalazione di guasto grave o perdita grave (comunque entro e non oltre una ora dalla segnalazione telefonica).

- tutte le prove, i controlli e l’aggiornamento delle mappature o censimenti che il Comune di Lamporecchio (personale dell’Ufficio Tecnico) ordina di eseguire,  in ottemperanza delle attività disciplinate nel presente capitolato, ed il rispetto di ogni norma o procedura in vigore nel Comune di Lamporecchio attinente con le attività da espletare e gli oneri da ottemperare;

- l’assistenza al personale del Comune di Lamporecchio per sopralluoghi sugli impianti oggetto del presente capitolato;

- la gestione, secondo la legislazione vigente, di ogni onere per quanto riguarda i rifiuti prodotti (compreso il loro smaltimento) durante le attività inerenti il presente capitolato speciale di gara;

Le operazioni manutentive saranno effettuate per garantire agli impianti di illuminazione pubblica la perfetta efficienza in tutti i giorni dell’anno.

La manutenzione dovrà garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia.

L’attività gestione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione dovrà essere espletata su tutti gli impianti esistenti o che saranno installati nel periodo contrattuale sul territorio comunale.

Il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale prevede l’espletamento di attività riconducibili principalmente ai seguenti campi:

Attività operativa

Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire:

L’appaltatore è tenuto ad effettuare tutte quelle operazioni, verifiche e controlli che l’esperienza e la buona tecnica suggeriscono, anche se non espressamente richiamate, al fine di assicurare la perfetta funzionalità ed efficienza di tutti gli impianti ed apparecchiature affidate e la loro conservazione nel tempo.

Interventi con cadenza quadrimestre  o in occasione dei cambi lampada occasionali o programmati o su richiesta del Comune:

- Pulizia dei corpi illuminanti, sia sulle parti interne che su quelle esterne (vetri, coppe, gonnelle, ecc…);

- Controllo ed eventuale rafforzo del serraggio delle lampade e del serraggio dei morsetti nei portalampade, nei reattori, negli accenditori, nelle morsettiere alloggiate nelle apposite asole ed in tutti i componenti elettrici attivi e passivi;

- Controllo ed eventuale rafforzamento dei fissaggi dei corpi illuminanti a muro e/o a terra

- Controllo della regolare geometria dei corpi luce;

- Controllo delle testate aeree e sistemazione di eventuali tratti meccanicamente non affidabili;

- Pulizia dei quadri elettrici con aria compressa al fine di eliminare la polvere, residui, insetti, o altro sulle parti interne;

- La pulizia delle fotocellule di comando accensione spegnimento impianto, e verifica del loro tempestivo intervento, con eventuale taratura e se necessaria la loro sostituzione al fine di garantire il funzionamento del sistema di accensione e spegnimento in accorco con le eventuali richieste del Comune di Lamporecchio; gli interruttori crepuscolari dovranno essere tarati e controllati al fine di ottenere un comando quanto più omogeneo con quanto disciplinato dalle normative vigenti di settore;

- La verifica del corretto funzionamento e impostazione dell’orologio astronomico.

Interventi con cadenza semestrale

- Verifica dello stato dell’impianto di terra;

- Verifica delle protezione contro i contatti diretti/indiretti con le parti attive in tensione;

- Verifica del corretto funzionamento delle protezioni dalle sovracorrenti;

- Verifica del funzionamento degli apparati elettrici installati all’interno dei quadri;

- Verifica del corretto fattore di potenza degli impianti, che non dovrà essere inferiore a 0,92 con gli interventi più opportuni di sostituzione e nuova posa di condensatori;

- Interventi per le revisioni, lubrificazioni, riparazioni di argani per i pali o torri faro a corona mobile;

- Verifica della stabilità dei sostegni, con accertamento del grado di corrosione della base se metallici e della consistenza del cemento se in c.a.c., in modo da evitare qualsiasi rischio di distacco o caduta dei medesimi.

Interventi a “Guasto”

Questo campo di attività non è predeterminato nelle quantità, ma dipendente dal manifestarsi delle necessità del servizio.

- La fornitura e la sostituzione di lampade di ugual tipo e potenza, tensione di funzionamento e temperatura di colore di quelle originali.

- La riparazione o la sostituzione di corpi illuminanti deteriorati o danneggiati per usura, invecchiamento o per incidenti stradali comunque siano cablate con altre uguali, o se di remota costruzione da non essere più reperite con altre approvate dagli della Amministrazione Comunale.

- La fornitura e la sostituzione di alimentatori di ugual tipo, caratteristiche tecniche.

- La fornitura e la sostituzione di accenditori di ugual tipo, caratteristiche tecniche.

- La fornitura e la sostituzione di condensatori di ugual tipo, caratteristiche tecniche.

- La fornitura e la sostituzione di sezionatori di ugual tipo, caratteristiche tecniche.

- La fornitura e la sostituzione di viteria di ugual tipo, caratteristiche tecniche.

- La fornitura e la sostituzione di portalampade di ugual tipo, caratteristiche tecniche.

- La riparazione e la sostituzione di  scatole di giunzione da palo portafusibili (Classe I e II) inclusi accessori e fusibili e portello per palo.

- La riparazione e la sostituzione di scatole di derivazione a parete o interrata (Classe I e II) inclusi accessori e fusibili

- La riparazione, la fornitura  e la sostituzione delle minuterie, delle guarnizioni, dei fusibili e delle gonnelle, coppe, schermi, globi rifrattori di qualsiasi materiale che per qualsiasi motivo dovessero essere sostituiti.

- La fornitura e la sostituzione delle apparecchiature, di comando e controllo di tipo elettrico, elettromeccanico ed elettronico, di corredo a regolatori di potenza-riduttori di flusso, quadri di comando, quadri sezionatori, quadri secondari, con i loro contenitori in metallo, resina o muratura o la integrale sostituzione del quadro deteriorati o danneggiati per usura, invecchiamento o per incidenti stradali.

- la riparazione o la fornitura  e la sostituzione di tutti i materiali e le apparecchiature che si dovessero deteriorare per qualsiasi causa o per l'uso.

- la sostituzione di tutti i chiusini, deteriorati o asportati, nel tipo, forma e dimensioni di quelli installati compreso gli oneri per la eventuale sostituzione del pozzetto e della sella;

- la verifica, con eventuale riparazione o sostituzione onde evitare qualsiasi rischio di caduta, di corde di acciaio e accessori destinate al sostegno delle linee elettriche e delle lampade sospese. Si dovranno verificare, tiranti, ammarri, losanghe, anche se destinate al controtiro dei pali, e effettuare la ripresa delle murature negli ancoraggi sulle facciate dei fabbricati;

- ripristino dei collari di bloccaggio, in calcestruzzo spessore 10 cm in plinti di sostegno dei pali.

- Interventi di ricerca guasti e riparazione su linee sia aeree che in cavidotto interrato compreso gli oneri e gli accessori per le linee aeree, la formazione dello scavo per ricerca cavi e successive riprese e rifiniture. Sono compresi giunzioni con nastro autovulcanizzante, guaina termo restringente o giunti miscelati con resine ipossidiche e la eventuali sostituzioni di linee in cavo, sia aereo che in canalizzazione interrata, per una lunghezza massima di m 40,00, con altra linea in cavo della stessa sezione di conduttore ed idoneo alla posa. È compresa nella manutenzione ordinaria la graffatura di linee aeree alla corda portante in acciaio, il grassaggio delle corde e la verifica del serraggio dei morsetti di blocco e di ammaro delle corde.

Oltre a ciò, la attività operativa prevede il servizio di reperibilità e pronto intervento

Attività Gestionale

L’attività gestionale prevede l’espletamento di una serie di funzioni relative alle manovre su tutte le apparecchiature di comando, controllo e regolazione degli impianti, per l’accensione o lo spegnimento di uno o più circuiti nonché per tutte le operazioni annesse con il sistema dei regolatori di flusso;

Per gestione dell’impianto si intende:

- Accensione/Spegnimento/Regolazione impianti secondo le disposizioni impartite dall’amministrazione comunale;

- Verifica dell’effettiva accensione in regime di regolazione e non o spegnimento dell’impianti;

- Rilevamento ed individuazione delle lampade spente;

- Servizio di controllo e pronto intervento per verificare e mantenere gli impianti in stato di costante e regola accensione.

Gli interventi sopra descritti dovranno essere eseguiti tutti i giorni dell’anno, sia feriali che festivi, nessun escluso.

La gestione dell’impianti di pubblica illuminazione dovrà essere effettuata garantendo al Comune di Lamporecchio un funzionamento minimo degli stessi in pieno rispetto della normativa vigente. A tali scopi dovranno essere installati in ogni quadro elettrico un orologio astronomico.

Aggiornamento Censimento dei punti luce

Qualora nella attività manutentiva si verifichi una modifica degli impianti tale da determinare una variazione del numero o delle caratteristiche dei centri luminosi, il gestore dovrà provvedere all'aggiornamento sia dei record del sistema informatico che delle relative planimetrie e dovrà consegnare la planimetria iniziale e di quella aggiornata in formato compatibile con quello esistente, e in copia cartacea.

Caratteristiche tecniche dei materiali

I materiali da impiegare dovranno essere tutti delle migliori marche, dotati della marcatura CE nonché del marchio di qualità IMQ o equivalente in conformità delle vigenti disposizioni in materia.

Le apparecchiature da impiegare per gli interventi sugli impianti di recente costruzione dovranno essere esattamente del tipo di quelle esistenti, salvo diverse disposizioni dell’Ufficio Comunale.

Per gli impianti di vecchia costruzione realizzati con materiali la cui produzione è cessata e per i quali è presumibile una prossima trasformazione od un ammodernamento, il gestore effettuerà le sostituzioni con materiale recuperato eventualmente da porzioni terminali degli impianti esistenti od usando quello fornito dall'Amministrazione, o ancora dovendo modificare il tipo, con materiale uniformato indicato dal Comune allo scopo di un successivo riutilizzo quando l'impianto verrà rimodernato.

ARTICOLO 7 ATTIVITA’ EXTRA CANONE

Sono da considerarsi non ricomprese nel canone di Servizio Energetico e di Manutenzione ordinaria le seguenti attività:

- la manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e della relativa  apparecchiatura accessoria o derivante non oggetto della realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica.

- l’adeguamento normativo di tutti gli impianti da espletarsi durante tutta la durata contrattuale ed in relazione anche a disposizioni di legge che possano venire emanati nel corso della durata del contratto di servizio oggetto del presente capitolato;

ARTICOLO 8. AMMONTARE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO

L’ammontare presunto stimato nei 10 anni di servizio, secondo l’art. 29 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. comma 1, ammonta ad €  517.071,55 (cinquecentodiciassettemilasettantuno/55), comprensivo dei costi per la sicurezza pari € 5.000,00 ed è così suddiviso:

- € 364.471,55 (trecentosessantaquattromilaquattrocentosettantauno/55 euro) per i servizi energetici richiesti all’art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto su un totale di n. 412 punti luce;

- € 92.600,00 (novantaduemilaseicento/00 euro) per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto su un totale di n. 463 punti luce esclusi dai servizi energetici richiesti per l’incremento dell’efficienza energetica;

- € 60.000,00 (sessantamila/00 euro) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria migliorativa e riqualificazione con adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di Lamporecchio non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto.

Gli importi suddetti si intendono comprensivi di spese generali, utili di impresa e costi per la sicurezza e sono riferiti a tutti gli impianti riportati nell’Allegato A al presente Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 9. ESECUZIONE ATTIVITA’ EXTRA CANONE

Le opere di manutenzione straordinaria e/o migliorativa, di riqualificazione e adeguamento normativo, ad esclusione della manutenzione straordinaria dei punti luce e degli impianti oggetto delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica rientranti nel canone di servizio energetico, saranno concordate in via preventiva o a seguito di un guasto impiantistico con il personale tecnico del Comune di Lamporecchio.

Successivamente sarà cura dell’Appaltatore redigere un apposito preventivo, salvo diversa pattuizione in caso di urgenza, sulla base dei prezzi offerti per la mano d’opera e per i materiali. Il prezzo orario della manodopera sarà determinato considerando il costo della manodopera riportati sul Prezziario Ufficiale Regionale delle Opere Pubbliche della Toscana ultimo aggiornamento disponibile, per la Provincia di Pistoia,  in relazione ai livelli 2° e 5° del settore di riferimento (visibili all’indirizzo Web: http://web.regione.toscana.it/WebEP/GetPrezziariPubblicati.do ), già incrementato dell’importo percentuale pari al 26,50% rappresentativo dei costi generali e dell’utile d’impresa, detratto lo sconto offerto calcolato esclusivamente sulla predetta percentuale del 26,50%. Con riferimento ai costi dei materiali, si prenderà in considerazione il Prezziario Ufficiale Regionale delle Opere Pubbliche della Toscana  e solo qualora le forniture ordinate dal Comune di Lamporecchio non siano contemplate nel predetto listino, sarà preso in considerazione il Preziario Ufficiale del Provveditorato Interregionale alle OO.PP Toscana- Umbria ultimo aggiornamento pubblicato disponibile. I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell’intervento da parte del Fornitore, al netto del ribasso offerto in sede di offerta. Nel caso in cui nessuno dei listini contempli le forniture richieste, i prezzi saranno determinati mediante apposita analisi del prezzo con preventivo dall’Appaltatore. Il preventivo così formulato sarà valutato dal personale tecnico del Comune di Lamporecchio il quale potrà eventualmente chiedere le modifiche ritenute opportune. L’esecuzione delle attività potrà avere inizio solo successivamente all’approvazione del preventivo concordato. In caso di urgenza si potrà prescindere dall’acquisizione del preventivo.

ARTICOLO 10. FINANZIAMENTO DELLE OPERE

Il finanziamento delle opere, ad esclusione della parte finanziata mediante contributo a fondo perduto tramite il “Bando programma incentivazione finanziaria in materia di produzione e utilizzo di energie da fonti rinnovabili nonchè di ecoefficienza energetica rivolto ai Comuni - D.G.R. 257/2008, 925/2008 e 972/2010" di € 99.004,07 (al lordo di IVA), è totalmente a carico dell’aggiudicatario del servizio.

La quota derivante del finanziamento a fondo perduto sarà erogata dalla Regione Toscana al Comune di Lamporecchio secondo le seguenti modalità:

- anticipo del 40% del contributo alla presentazione di copia della delibera di Giunta comunale di approvazione del progetto, copia della determina di assegnazione dei lavori, copia del contratto di appalto, copia del verbale di consegna dei lavori,

- ulteriore 40% del contributo alla presentazione da parte del soggetto beneficiario della documentazione comprovante la spesa sostenuta, che deve essere superiore al cinquanta per cento dei costi ammissibili, rappresentata da copia delle fatture, eventuali SAL di avanzamento dei lavori e relativo computo metrico con dichiarazione del responsabile dei lavori delle voci e dei costi inerenti il progetto finanziato, copia dei mandati di pagamento;

- saldo del 20% del contributo a seguito della totale realizzazione dell’intervento dietro presentazione della certificazione di fine lavori, certificazione di regolare esecuzione, certificazione di collaudo e conformità delle opere eseguite, certificazione di rendimento degli impianti e delle relative emissioni, conformità tecnico-economica degli interventi realizzati con gli obiettivi del presente bando, copia delle fatture e copia dei mandati di pagamento.

A sua volta il Comune di Lamporecchio liquiderà detto corrispettivo all’Appaltatore entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura e comunque in conformità alle prescrizioni di legge.

L’importo massimale  di € 99.004,07 (al lordo di IVA) è riconosciuto all’Appaltatore in caso di rendicontazione di una spesa ammissibile almeno di € 330.013,58 (al lordo di IVA) per i lavori di realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione. Il Comune di Lamporecchio (quindi la Regione Toscana), riconoscerà all’Appaltatore  l’importo  del corrispettivo in proporzione alle spese effettivamente sostenute dallo stesso e nulla altro. L’Appaltatore si obbliga con la presentazione dell’offerta a rispettare qualunque tempistica o disposizione impartita dalla Regione Toscana per il riconoscimento del contributo a fondo perduto al Comune di Lamporecchio.

Il Comune si riserva di non aggiudicare il presente appalto qual’ora la Regione Toscana, per qualunque motivo, decida di far decadere il contributo a fondo perduto concesso all’Ente.

L’aggiudicatario, per quanto concerne la realizzazione degli interventi di incremento di efficienza energetica, dovrà assumersi il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla progettazione, ivi compresi quelli inerenti le prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di fornire il progetto definitivo e esecutivo completi di ogni dettaglio. L’aggiudicatario dovrà assicurare il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli interventi, gli impianti necessari alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione  degli stessi per tutta la durata del contratto. La controprestazione, a titolo di compenso, a favore dell’aggiudicatario del servizio consisterà nella riscossione del canone di Servizio Energetico secondo le modalità descritte all’art 14. In aggiunta al canone di Servizio Energetico, l’aggiudicatario, in base all’offerta presentata, avrà la possibilità di  beneficiare dei titoli di efficienza energetica o certificati bianchi secondo quanto disciplinato dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 sulla promozione del risparmio energetico.

ARTICOLO 11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, secondo le modalità previste nel Disciplinare di Gara.

ARTICOLO 12. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è pari a dieci (10) anni a far data dalla stipula del contratto.

ARTICOLO 13. CAUZIONE DEFINITIVA

L’appaltatore dovrà costituire una garanzia fideiussoria come previsto all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, la quale preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Lamporecchio. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’appaltatore, compresi quelli per la cui inosservanza è prevista l’applicazione di penali. In questo senso e il Comune di Lamporecchio avrà diritto a rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo stabilito all’art. 113, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006 e cesserà di avere effetto successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune di Lamporecchio.

ARTICOLO 14. MODALITA’ DI PAGAMENTO

Gli importi dovuti all’Appaltatore dal Comune di Lamporecchio, per quanto riguarda il canone di servizio energetico e  il canone di manutenzione ordinaria, per le prestazioni di cui all’art. 5 e 6, saranno corrisposti in 3 (tre) tranche di pagamento annuali, con le seguenti modalità:

- La I tranche al  30 aprile 201X per un importo pari a 1/3 del canone annuale offerto + IVA;

- La II tranche al 31 agosto 201X per un importo pari a 1/3 del canone annuale offerto + IVA;

- La III tranche al 31 dicembre 201X per un importo pari a 1/3 del canone annuale offerto + IVA;

Il primo pagamento verrà effettuato a dicembre 2013, mentre l’ultimo verrà effettuato ad agosto 2023.

La fatturazione dovrà riportare la suddivisione in quote a remunerazione dell’investimento realizzato dall’appaltatore, della manutenzione ordinaria e della manutenzione straordinaria compreso nel canone di servizio energetico per gli impianti di pubblica illuminazione oggetto delle misure di incremento dell’efficienza energetica e del canone di manutenzione ordinaria per gli altri impianti.

Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 7, (manutenzione straordinaria extra canone), dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con lo stesso art. 9 del presente capitolato.

Il pagamento delle somme avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge. La liquidazione della fattura potrà avvenire solo in seguito all’acquisizione di ufficio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’Appaltatore nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa.

L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Comune di Lamporecchio, Piazza Berni, 2 51035 Pistoia, P.I. / C.F. 00300620473.

Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti del Comune di Lamporecchio, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento.

ARTICOLO 15. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE

E’ fatto obbligo all’Appaltatore prendere in consegna gli impianti, o quant’altro oggetto del presente capitolato, nel loro stato di fatto.

Di detta presa in consegna verrà redatto apposito verbale, a cura dell’Appaltatore ed in contraddittorio con la Committenza Comune di Lamporecchio, nel quale verranno descritti gli impianti (e il loro funzionamento) affidati all’Appaltatore.

Dovranno, tra l’altro, far parte del predetto verbale:

- le risultanze dello stato di conservazione di tutti i manufatti (compresi gli eventuali locali interessati), delle apparecchiature e degli impianti;

- la verifica del funzionamento delle apparecchiature.

ARTICOLO 16. DELIMITAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Fatto salvo quanto previsto nel presente capitolato, la delimitazione degli impianti in oggetto deve

essere intesa come segue:

L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica e deve essere inteso come a valle del misuratore di energia elettrica dell’ente distributore ma con l’inclusione delle protezioni da sovracorrenti e da contatti diretti/indiretti generali installate. Il complesso degli impianti è formato dai quadri generali, dai quadri di distribuzione, dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e da tutte le apparecchiature destinate ad assolvere al corretto funzionamento dell’illuminazione pubblica compreso le minuterie.

Le  caratteristiche tecniche degli impianti di illuminazione pubblica sono riportate in Allegato A  Elenco degli impianti di Pubblica Illuminazione. L’offerente si assume tutti gli oneri e i rischi degli eventuali errori presenti nella documentazione allegata al presente capitolato e non riscontrata dallo stesso all’atto del sopralluogo.

Le Ditte Concorrenti, all’atto del sopralluogo obbligatorio, dovranno esaminare con particolare cura ed attenzione gli impianti del Comune di Lamporecchio, in relazione alle attività e agli oneri necessari per il rispetto degli standard minimi indicati.

ARTICOLO 17. DIRITTO DI ACCESSO DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO AGLI IMPIANTI

Gli impianti dovranno essere accessibili, in ogni sua parte, in qualunque momento al personale tecnico-amministrativo del Comune di Lamporecchio per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso.

ARTICOLO 18. MODIFICHE NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

E’ assolutamente vietato all’Appaltatore introdurre modifiche negli impianti oggetto del presente capitolato, ivi compresa la messa in esercizio di nuovi impianti o la messa fuori esercizio di impianti in essere o parti di essi, senza esplicita autorizzazione scritta del Comune di Lamporecchio e comunque in difformità da quanto previsto dal presente capitolato speciale di gara.

ARTICOLO 19. AGGIORNAMENTO TARIFFE SERVIZIO ENERGETICO O VARIAZIONE DEGLI IMPIANTI

A remunerazione degli interventi di efficienza energetica realizzati sull’illuminazione pubblica e oggetto della gara, il Comune di Lamporecchio corrisponderà all'Appaltatore un canone annuo per il servizio comprendente: la sostituzione/installazione iniziale, la manutenzione successiva e le successive sostituzioni, per tutta la durata del contratto, dei centri luminosi messi a bando.

Tale canone, espresso in €/centro luminoso/anno, sarà calcolato per ciascuna tipologia di centro luminoso a partire dai parametri dell'Offerta Economica dell'Appaltatore (TLi-base e Aggi), sulla base dell’effettivo funzionamento annuale delle lampade (ore di accensione hanno):

con i pari a 80, 100, 125, 150, 250.

Dalla diagnosi energetica dovranno emergere con chiarezza i periodi di funzionamento delle lampade prima della realizzazione di interventi di efficienza energetica e quelli previsti successivamente con l’installazione degli orologi astronomici.

Inoltre l’Ente, a sua insindacabile descrizione, potrà apportare variazioni annuali nella regolazione dell’accensione e dello spegnimento degli impianti  con il conseguente aggiornamento del canone previsto all’aggiudicatario secondo la formula sopra indicata.

Per ogni anno del servizio dovrà essere monitorato il funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione, ciò potrà essere facilitato da misure effettuate a campione in contraddittorio con l’Ufficio Tecnico del Comune di Lamporecchio.

Mentre per quanto concerne le attività previste all’art. 6 del presente capitolato di appalto, manutenzione ordinaria per gli impianti di pubblica illuminazione non rientranti negli interventi di incremento dell’efficienza energetica, l’eventuale aumento dei punti luce, nel corso del contratto, oltre il limite fissato di quattrocentosessantatre (463) unità (punti luce), con una tolleranza di più il dieci percento (+ 10 %), determinerà l’incremento del compenso spettante al gestore in misura del canone per la sola manutenzione ordinaria, secondo il valore economico offerto in gara, per ciascun punto luce in più, consegnato al gestore con apposito verbale, valutato in dodicesimi in ragione del tempo residuo rispetto alla scadenza dell’annualità. La decorrenza dell’applicazione del canone avrà inizio del mese successivo quello della consegna dei nuovi impianti.

Nel caso in cui il Comune di Lamporecchio  intenda non usufruire più, per motivi di interesse pubblico, del servizio, prestazione per uno o più impianti inclusi nell’Allegato A e non oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, con una tolleranza di meno dieci percento (-10%) rispetto il  limite fissato di quattrocentosessantatre (463) unità (punti luce), l’eventuale diminuzione dei punti luce, nel corso del contratto, sotto il limite fissato determinerà la diminuzione del compenso spettante al gestore in misura del canone, per la quota manutenzione ordinaria, per ciascun punto luce in meno, riconsegnato dal gestore con apposito verbale, valutato in dodicesimi in ragione del tempo residuo rispetto all’annualità. La decorrenza dell’applicazione del nuovo canone avrà inizio del mese successivo a quello della riconsegna.

Il mancato, tempestivo, aggiornamento delle tariffe, ove si protragga senza alcuna giustificazione oltre il trimestre di riferimento, potrà determinare, a discrezione del Comune di Lamporecchio, la sospensione dei pagamenti, senza che l’Appaltatore possa vantare il diritto a interessi di mora, fino alla completa definizione delle tariffe e degli eventuali conguagli.

ARTICOLO 20. COLLAUDO

Le opere realizzate per il miglioramento dell’efficienza energetica nell’illuminazione pubblica sono soggette a collaudo sia finale che in corso d’opera. I collaudi saranno effettuati da uno o più collaudatori nominati dal Comune di Lamporecchio successivamente all’approvazione del progetto esecutivo. Il collaudo avverrà conformemente alle indicazioni contenute nel DLgs 163/06 e alle disposizioni del DPR 207/2010.  L’aggiudicatario del servizio dovrà eseguire tutte le opere e i lavori richiesti dall’organo di collaudo, nell’ambito dei progetti approvati dal Comune di Lamporecchio,  e dovrà mettere a disposizione dello stesso, a propria cura e spese,  gli operai e i mezzi d’opera necessaria ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, egli esperimenti, provvedendo poi alla risistemazione delle parti di lavoro che sono state verificate.

Le spettanze dovute ai collaudatori saranno a carico dell’aggiudicatario del servizio.

Nel caso in cui l’aggiudicatario del servizio non ottemperi ai presenti obblighi, la spesa verrà dedotta dal credito residuo del canone del servizio energetico.

ARTICOLO 21. SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria è tenuta, nell’effettuazione di lavori, servizi e forniture, all’osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre a quelle che dovessero essere emanate nel corso di vigenza del contratto e all’adozione di tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori, degli operatori che utilizzano le apparecchiature oggetto dell'appalto, e comunque di tutte le persone che accedono ai locali oggetto del servizio, nonché ad evitare danni a terzi o a cose.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente.

Il contraente si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla L.R.T. 38/2007 a:

- utilizzare personale e mezzi idonei per l’esecuzione del servizio;

- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;

- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del proprio personale;

- predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;

- mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, adottando misure particolari nel caso in cui nell’ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi e tenendo conto di quanto previsto nell’allegato DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti).

Le macchine e le attrezzature utilizzate dalla Ditta nell’espletamento di lavori, servizi e forniture dovranno essere conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Dovranno inoltre essere contraddistinte da targhette riportanti il nome o il contrassegno della Ditta stessa.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a produrre il proprio documento di Valutazione dei Rischi, redatto sulla base del DUVRI allegato al presente capitolato speciale d’appalto entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.

ARTICOLO 22. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

L’Appaltatore è tenuto nello svolgimento del servizio di gestione e manutenzione al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell’ambiente.

Dovrà tra l’altro, in particolare:

- limitare al massimo e tenere sotto controllo l’uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;

- evitare le dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, ecc.;

- raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell’ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all’asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte o opportune;

- Privilegiare ogni qual volta possibile, il riutilizzo di componenti o apparecchiature degradate;

- provvedere all’asporto e conferimento all’esterno delle strutture del Comune di Lamporecchio in maniera appropriata di componenti di apparecchi dismessi da rottamare;

ARTICOLO 23. SCORTA DI MATERIALI D’USO

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di tenere costantemente nei magazzini una sufficiente quantità di scorta di ogni materiale d’uso e consumo necessario ad assicurare, in qualunque evenienza e condizione, la continuità del funzionamento degli impianti oggetto del presente capitolato speciale di gara (ad esclusivo titolo di esempio: guarnizioni, lampade, alimentatori di ricambio ed altri tipi di materiali di consumo).

La valutazione della sufficienza o meno di tutte le scorte sopra dette, e gli oneri relativi alla revisione periodica, alla riparazione e sostituzione di parti avariate è onere dell’appaltatore e se ne assume tutte le responsabilità sia nei confronti di quanto previsto nel presente capitolato che nei confronti di quanto previsto dalla legislazione vigente.

Nell’eseguire le operazioni di trasporto e scarico dei materiali,  l’Appaltatore sarà tenuto a seguire le indicazioni e gli orari fissati dal Comune di Lamporecchio per ragioni di ordine e di sicurezza.

ARTICOLO 24. MODALITÀ E PRESCRIZIONI GENERALI SULLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di garantire in ogni momento di funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica, di cui all’Allegato A al presente capitolato, le condizioni ottimali di svolgimento del servizio richieste dal Comune di Lamporecchio compatibilmente con l’attuale situazione impiantistica in essere presso i siti indicati  e con quanto disposto dai vigenti riferimenti normativi, con particolare riferimento alle norme UNI; in tale contesto il Comune di Lamporecchio potrà dare ordine all’Appaltatore, con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore, di procedere alla messa in funzione o spegnimento degli impianti o quant’altro oggetto del presente capitolato in seguito ad una mutata esigenza dello stesso.

Coerentemente con il capitolato, si ricorda che eventuali contestazioni o sanzioni da parte dell'organo di vigilanza relativa a mancata manutenzione o carenze di sicurezza riconducibili all’Appaltatore durante le attività in questo come in altri settori, saranno completamente a carico dello stesso.

Le Ditte Concorrenti, all’atto del sopralluogo obbligatorio, dovranno esaminare con particolare cura ed attenzione gli impianti del Comune di Lamporecchio, in relazione alle attività e agli oneri necessari per il rispetto degli standard minimi indicati.

ARTICOLO 25. RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Alla fine del rapporto contrattuale, gli impianti e tutto ciò che occorre al loro corretto funzionamento, nonché i locali interessati, dovranno essere riconsegnati nello stato d’arte, di conservazione, manutenzione e funzionalità in cui si trovavano all’atto della consegna, fatta eccezione per il normale deterioramento per l’uso, e dovrà essere compilato in contraddittorio dall’Appaltatore, e dal personale tecnico-amministrativo del Comune di Lamporecchio, un verbale di riconsegna degli impianti (analogo come contenuti a quello previsto dall’Articolo 15 del presente capitolato) nel quale si descrivano gli impianti nello stato in cui si troveranno alla fine del contratto oggetto del presente capitolato.

Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e certificato nel verbale di riconsegna degli

impianti, anche sulla base di:

- Esame a vista;

- Esame dei libretti di intervento;

- Esame della documentazione di quanto effettuato in relazione a quanto previsto nel progetto gestionale e manutentivo;

- Effettuazione delle prove di funzionamento, e di quelle altre prove che si riterrà opportuno effettuare;

- Visite e sopralluoghi di impianti.

In caso di malfunzionamenti o anomalie accertate, o parametri non in linea con quanto previsto dalle vigenti normative o dal presente capitolato, sarà cura e onere dell’Appaltatore provvedere immediatamente al ripristino funzionale secondo i corretti parametri.

E’ diritto del Comune di Lamporecchio rivalersi sulla cauzione nel caso in cui vengano riscontrate all’atto di riconsegna degli impianti difformità con quanto previsto dal presente capitolato o dalla vigente normativa.

ARTICOLO 26. REGISTRO DEGLI INTERVENTI

L’Appaltatore dovrà curare la tenuta di un registro degli impianti presenti in Allegato A al presente bando, nel quale dovranno essere cronologicamente indicati tutti i guasti verificatisi e tutti gli interventi che saranno effettuati su qualsiasi elemento degli impianti, detto registro verrà conservato dall’Appaltatore e trasmesso in copia aggiornata al Comune di Lamporecchio, e dovrà riportare le seguenti annotazioni:

- la data, il luogo e l’ora dei controlli effettuati;

- l’intervento eseguito;

- in caso di guasto, l’ora della segnalazione e l’ora di ripristino del servizio;

- l’indicazione di tutte le parti verificate di ciascuna apparecchiatura o struttura, mettendo in evidenza quelle riscontrate difettose o in avanzato stato di usura e per le quali occorre prevedere la sostituzione totale o parziale.

ARTICOLO 27. NOTE DI SERVIZIO

Tutte le disposizioni, le richieste, le contestazioni, le precisazioni e quant’altro relativo a quanto disposto nel presente capitolato speciale di gara, dovranno risultare da un atto scritto; gli ordini verbali, salvo i casi di somma urgenza, sono nulli e non possono essere opposti all’Appaltatore.

ARTICOLO 28. SERVIZIO DI REPERIBILITA' E DI PRONTO INTERVENTO

Per tutto l'arco dell’anno e per tutte le 24 ore dei giorni sia feriali, che festivi o prefestivi, sarà garantito dall'Appaltatore un servizio di reperibilità, con rintracciabilità degli operatori per via telefonica, in grado di far fronte alle anomalie ed ai guasti o malfunzionamenti che gli impianti o quant’altro in oggetto nel presente capitolato possano presentare, anche in caso di calamità.

Al seguito della chiamata, che potrà essere effettuata dal personale tecnico del Comune di Lamporecchio o comunque da personale da essa autorizzato, il reperibile dovrà garantire il pronto intervento presso l'impianto che gli sarà indicato, entro i seguenti tempi massimi:

- 1 ora per interventi di guasto grave;.

- 24 ore per gli altri interventi richiesti;

Il personale reperibile dovrà entro tali tempi arrivare sul luogo segnalato provvisto della dotazione di attrezzi da lavoro tale da permettere i primi interventi di messa in sicurezza e/o ripristino della corretta funzionalità degli impianti.

Il servizio di reperibilità e di pronto intervento, come ogni altra attività o prestazione eseguita dall’Appaltatore, si intende remunerato dal canone previsto per il Sevizio Energetico e per la manutenzione ordinaria come indicato all’art. 5 e 6 del presente capitolato.

ARTICOLO 29. ASSISTENZA TECNICO – AMMINISTRATIVA

L'Appaltatore sarà tenuto alla conservazione e all'aggiornamento di tutta la documentazione amministrativa e burocratica prevista dalle vigenti leggi e relativa a tutto ciò che è oggetto della gara e a fornirla al Comune di Lamporecchio in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda l’espletamento di pratiche di omologazione impiantistica si evidenzia che gli oneri conseguenti alle eventuali modifiche apportate si intendono compresi tra gli oneri per le prestazioni relative agli adeguamenti normativi.

Le autorizzazioni sono sempre da intendersi sia preliminari che di collaudo finale, dove necessario.

L'assistenza di cui al presente articolo andrà prodotta in particolare per le pratiche di nuovo impianto o ristrutturazione e per  fornire l'assistenza di operai specializzati per eventuali smontaggi delle apparecchiature, nonché per visite, prove di funzionamento, ecc.

ARTICOLO 30. ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Fatto salvo quanto già previsto nel presente capitolato speciale di gara, sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri e spese:

- per carte bollate e relativi bolli per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all’organizzazione, esecuzione, assistenza dei lavori di cui alla presente gara;

- rimborsare la Stazione Appaltante delle spese sostenute per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, come previsto dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (rif. Art. 35 comma 35).

- per la progettazione definitiva e esecutiva tutte le spese correlate delle opere concordate con la Committenza ai sensi del presente capitolato speciale di gara in merito agli interventi da eseguire in manutenzione straordinaria. L’Appaltatore dovrà pertanto sviluppare i progetti, nonché redigere i disegni esecutivi e i particolari, predisporre le distinte e i computi di tutti i materiali, manufatti e forniture, con quantitativi e misure, segnalando al Comune di Lamporecchio tutti gli ostacoli e divergenze emerse ed infine sottoporre il tutto all’approvazione della medesima Amministrazione Comunale;

- per la mano d’opera;

- per la fornitura degli apparati progettati;

- per l’organizzazione di eventuali cantieri relativamente ai lavori concordati, con gli attrezzi, macchinari e mezzi d’opera necessaria all’esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all’entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza e allontanamento al termine delle opere, e comprensiva di tutte le spese necessarie per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento.

- per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal loro ingresso nei luoghi oggetto di lavorazioni contemplate nel presente capitolato speciale di gara, fino alla posa in opera. Si esclude, in ogni caso, qualsiasi risarcimento da parte del Comune di Lamporecchio per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, sia per opere di terzi, sia per causa di forza maggiore. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando l’Appaltatore responsabile in merito. L’Appaltatore è inoltre responsabile di danni da lui cagionati a persone, materiali e opere di altre ditte; egli dovrà pertanto reintegrare, riparare e ripristinare, a propria cura e spese, tutto ciò che, per imperizia, negligenza o fatalità fosse danneggiato da parte di mezzi o personale di ogni qualifica dello stesso, riservandosi il Comune di Lamporecchio, in caso contrario, di addebitare all’Appaltatore i materiali e manufatti e le opere rotte o guaste;

- Le spese tecniche che si possano rendere necessarie per l’espletamento di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara quali, a titolo di esempio, quelle relative alla nomina di:

- Progettista;

- Direttore Lavori;

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione;

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;

- Collaudatore;

nonché le spese tecniche per la produzione di documenti quali, a titolo di esempio:

- Piano Operativo di Sicurezza;

- Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- per tutte le analisi, esperienze e prove di laboratorio che si rendessero necessarie;

- per il rispetto delle norme di sicurezza;

- per lo smaltimento, conformemente alle leggi in vigore, di tutti i rifiuti prodotti nell'espletamento della gara oggetto del presente capitolato speciale, comprese le eventuali attività di bonifica, sono compresi lo smaltimento dei materiali, apparecchiature o parti di esse soggetti a sostituzione, conformemente alle leggi in vigore, derivanti dall’espletamento della gara;

ARTICOLO 31. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE – GARANZIA ASSICURATIVA PER COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’

L’Appaltatore s’impegna a eseguire correttamente le prestazioni previste dal presente capitolato.

L’Appaltatore sarà responsabile dei danni provocati a persone o cose, derivanti da fatalità o arrecati, per fatto proprio o di propri dipendenti, a causa di manchevolezze, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di normative o delle disposizioni impartite dal Comune di Lamporecchio. Tale responsabilità sussiste anche in caso di danni a persone a cosa che si siano verificati per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento sugli impianti e servizi in gestione, in casi di emergenza.

L’appaltatore è pertanto tenuto al risarcimento dei danni così provocati, sia diretti che indiretti, salvo il diritto del Comune di Lamporecchio alla risoluzione del contratto.

L’impresa è obbligata, inoltre, a stipulare:

- polizza di responsabilità civile e professionale per la progettazione;

- polizza per danni e responsabilità civile in fase di realizzazione delle opere i cui importi saranno indicati nello Schema del Contratto di appalto;

- polizza contro gravi rischi di rovina dell'opera, gravi difetti di costruzione e responsabilità civile verso terzi i cui importi saranno indicati nello Schema del Contratto di appalto, con validità per tutta la durata del rapporto contrattuale;

Resta inteso che il Comune di Lamporecchio avrà diritto di rivalersi verso l’appaltatore per il riconoscimento dell’eventuale maggior danno rispetto alle polizze.

ARTICOLO 32. RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE

Prima della stipula del contratto, l’Appaltatore, oltre al nominativo del Datore di Lavoro, dovrà comunicare al Comune di Lamporecchio, il nominativo dei propri rappresentanti che, in conformità a quanto previsto nel D.U.V.R.I. consegnato con i documenti facenti parte integrante della gara, sono individuati in:

- Responsabile del S.P.P.;

- Medico Competente;

- Rappresentante dei lavoratori;

- Referente per la sicurezza;

- Coordinatore tecnico;

- Referente tecnico;

fatta comunque salva la nomina di altre figure professionali richieste dalle vigenti normative in relazione all’espletamento delle attività previste nel presente capitolato speciale di gara, nonché richieste dal capitolato stesso.

E’ facoltà dell’Appaltatore far coincidere o meno più figure di sua rappresentanza in un unico soggetto.

L’Appaltatore dovrà farsi rappresentare da persone fornite di requisiti di professionalità ed esperienza.

Ogni rappresentante dell’Appaltatore dovrà accettare l’incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi al Comune di Lamporecchio, con esplicitato l’incarico ricoperto e le relative assunzioni di responsabilità, ovvero ogni nomina dovrà essere corredata da apposito documento di accettazione delle responsabilità di cui al presente capitolato ed alle vigenti normative. Tale individuazione formale delle figure individuate, unita ai necessari documenti di corredo, dovrà essere prodotta prima della stipula del contratto.

Ogni rappresentante dell’Appaltatore dovrà avere la piena rappresentanza dell’Appaltatore stesso nel confronti del Comune di Lamporecchio; pertanto tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in loro contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente all’Appaltatore.

In caso di impedimento personale dei Rappresentanti dovrà essere comunicata al Comune di Lamporecchio il nominativo di un loro sostituto, del quale dovrà essere presentata delega con i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l’esecuzione del Contratto spettanti al Rappresentante impossibilitato.

E’ facoltà del Comune di Lamporecchio chiedere all’Appaltatore la sostituzione dei suoi Rappresentanti sulla base di congrua motivazione.

Per garantire la regolare esecuzione del contratto l’Appaltatore, al momento del verbale di presa in consegna degli impianti, dovrà nominare un capo della gestione cui dovrà essere conferito l’incarico di coordinare e controllare l’attività di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione, al controllo degli impianti. Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, da comunicarsi per iscritto al Responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente all’Appaltatore. Ove il Responsabile dovesse rifiutarsi di sottoscrivere la verbalizzazione della contestazione, il funzionario ne certificherà il diniego in presenza di due testimoni, anche dipendenti del Comune di Lamporecchio, e procederà alla comunicazione a mezzo di raccomandata A.R., inviata presso il domicilio eletto dall’Appaltatore ai fini delle comunicazioni relative al contratto.

Resta, comunque, inteso che in caso di rifiuto di ricevimento da parte del Responsabile, gli eventuali termini concessi all’Appaltatore decorreranno dalla data della verbalizzazione del rifiuto e non dalla data di ricevimento della raccomandata.

In caso di impedimento del Responsabile, l’Appaltatore ne darà tempestivamente notizia al Comune di Lamporecchio, indicando contestualmente il nominativo ed il domicilio del sostituto.

Il Responsabile, o la persona che temporaneamente ne fa le veci, per il caso di assenza per malattia, per ferie o per qualsivoglia altra causa, ha l’obbligo della reperibilità.

ARTICOLO 33. PERSONALE DELL’APPALTATORE

Per lo svolgimento del servizio, l’Appaltatore si avvarrà di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità), assunto con rapporto di lavoro subordinato, prevalentemente a tempo indeterminato, evitando forme di lavoro in affitto, prestito di manodopera, rapporti di collaborazione, a progetto, o comunque determinati.

L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, la ditta si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm., ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o

receda da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, ivi compresa la forma cooperativa;

L’Appaltatore si impegna a far rispettare quanto previsto al presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori.

L'Appaltatore deve informare dettagliatamente il personale circa le circostanze e modalità previste nel contratto d’appalto in oggetto, sugli obblighi di sicurezza, gestione e manutenzione, su quanto contenuto nel DUVRI.

L’Appaltatore dovrà consegnare, prima dell’inizio del servizio, un elenco nominativo, da tenere

costantemente aggiornato, dei dipendenti addetti al servizio, specificando le relative qualifiche, mansioni attribuite nell’ambito dell’appalto ed assolvimento del percorso formativo.

La ditta avrà l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza il Comune di Lamporecchio da ogni responsabilità in merito.

La ditta ed il personale da essa dipendente dovranno uniformarsi a tutte le direttive di carattere generale e speciale previste dal Comune di Lamporecchio per il proprio personale, rese note attraverso il documento DUVRI e le eventuali integrazioni o modifiche che dovessero essere apportate allo stesso.

L'Appaltatore, inoltre, dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell’anno, la presenza costante dell’entità numerica lavorativa utile ad corretto espletamento del servizio, provvedendo alla immediata sostituzione in caso di assenze. A fronte di eventi straordinari e non previsti, la stessa ditta si dovrà impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti.

L’Appaltatore deve curare altresì che il proprio personale:

- abbia sempre con sé un documento di identità personale;

- indossi il cartellino di riconoscimento;

- segnali subito agli organi competenti del Comune di Lamporecchio a ed al proprio responsabile diretto tutte le rotture le anomalie ed i guasti rilevati nelle strutture durante lo svolgimento del servizio;

- svolga il servizio negli orari prestabiliti e concordati con il Comune;

- esegua le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze previste in capitolato speciale;

ARTICOLO 34. CONTROLLI DA PARTE DEL COMMITTENTE

Durante tutto il periodo di vigenza contrattuale, il Comune di Lamporecchio eserciterà una funzione di sorveglianza sulle attività espletate dall’Appaltatore.

In particolare il Comune di Lamporecchio verificherà che le prestazioni fornite dall’Appaltatore risultino in linea a quanto proposto in sede di offerta, sulla base di quanto previsto nel presente capitolato.

Il Comune di Lamporecchio potrà avvalersi, nella sua sorveglianza sull’attività dell’Appaltatore, oltre che del proprio personale tecnico, di strumenti quali questionari alla cittadinanza, raccolta di giudizi sull’attività svolte e sulla qualità manutentiva percepita; potrà inoltre, nel corso dell'espletamento dei servizi previsti dal contratto in oggetto, effettuare audit ed ispezioni, senza l'obbligo di preavviso.

Le eventuali contestazioni e/o penali per le manchevolezze riscontrate saranno notificate ad un Rappresentante dell’Appaltatore, in sua assenza la notifica verrà inviata presso il domicilio eletto dall’Appaltatore ai fini delle comunicazioni relative al contratto.

Il Comune di Lamporecchio può, altresì, prendere visione dei dati contenuti nel registro di manutenzione  in qualsiasi momento. E’ fatto obbligo all’Appaltatore fornire l’assistenza tecnica necessaria per l’espletamento di accertamenti e verifiche.

ARTICOLO 35. CESSIONE DEL SERVIZIO. SUBAPPALTO.

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall’art. 116 del d.lgs. 163/2006.

E’ consentito il subappalto del servizio, nel limite del 30% dell’importo contrattuale, alle condizioni di cui all’art. 118 del d.lgs. 163/2006. L’appaltatore s’impegna a corrispondere direttamente agli eventuali subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni rese e a trasmettere entro venti giorni copia delle fatture quietanzate relative ai suddetti pagamenti.

ARTICOLO 36. PENALI

In caso di inadempienza dell’Appaltatore agli obblighi previsti nel presente capitolato, il Comune di Lamporecchio, fatta salva comunque:

- la risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente;

- il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Amministrazione;

ha diritto di procedere all’applicazione delle seguenti penali:

- la consegna della diagnosi energetica, del progetto definitivo ed esecutivo avverrà in tempi maggiori rispetto al crono programma presentato: per ogni giorno di ritardo nella consegna dei progetti/diagnosi rispetto al termine sopra indicato derivante da fatti e/o circostanze ascrivibili all’Affidatario, verrà applicata una penale di 300 €/giorno e fino al ritardo massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi;

- il termine di inizio e ultimazione dei lavori avverrà in tempi maggiori rispetto al crono programma presentato: per ogni giorno di ritardo nell’inizio o ultimazione dei lavori rispetto al termine sopra indicato, derivante da fatti e/o circostanze ascrivibili all’Affidatario verrà comminata una penale di 500 €/giorno e fino al massimo di giorni 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi;

- per interruzioni di qualsiasi servizio conseguenti al mancato o ritardato o intempestivo intervento da parte dell'Appaltatore oppure per la ritardata od intempestiva segnalazione al Comune di Lamporecchio di eventuali inconvenienti: una penale pari a 150,00 Euro/giorno o frazione per singolo accertamento;

- per il mancato rispetto in generale di quanto indicato nel presente capitolato relativamente alla corretta manutenzione, a modalità operative, o altresì rispetto alle richieste del Comune di Lamporecchio, ai sensi di quanto riportato nel presente capitolato: una penale pari a 150,00 Euro per singolo accertamento;

- per la mancata comunicazioni di situazioni di interruzione del servizio dovute a guasti: una penale pari a 300,00 Euro per singolo accertamento;

- per il mancato rispetto degli orari di funzionamento stabiliti dal Comune di Lamporechio: una penale pari a 300,00 Euro per singolo accertamento;

- per il mancato o ritardato intervento da parte dell'Appaltatore su richieste formulate da personale tecnico del Comune di Lamporecchio e previste nel presente capitolato o in altri documenti contrattuali: per ogni ritardato intervento, una penalità pari a 150,00 Euro/ giorno o frazione per le strutture comunali in genere;

- per la mancata o incompleta tenuta del registro di manutenzione degli impianto: per ogni accertata mancata o incompleta registrazione, una penale pari a 500,00 Euro;

Nel caso in cui l’Appaltatore non esegua (per rifiuto, ritardo, o altro) opere di gestione o di manutenzione o di altro genere prescritte ai sensi del presente capitolato e comunque dalle norme e

normative vigenti, il Comune di Lamporecchio potrà eseguire le stesse direttamente (con proprio personale, con personale dipendente da ditte terze, con altre forme) con il semplice preavviso di tre giorni notificato con lettera raccomandata A.R.; l’importo di tali opere verrà interamente dedotto dalle somme dovute all’Appaltatore, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Amministrazione.

In caso di ogni altra inosservanza da parte dell’Appaltatore delle normative, nonché di qualunque prescrizione o azione indicata nel presente capitolato, il Comune di Lamporechio potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che l’Appaltatore possa farvi eccezione od opposizione:

- comunicare ufficialmente per scritto mediante Raccomandata con Ricevuta di Ritorno all’Appaltatore l’inosservanza riscontrata, con la richiesta di adempimento entro 15 giorni dalla data di invio della Raccomandata con R. R.;

- nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto a. non venga evasa, sia operativamente che con relativo riscontro scritto, applicare una trattenuta cautelativa pari al 5 % della quota parte del compenso forfettario relativo al mese in corso, segnalando di nuovo l’inosservanza riscontrata all’Appaltatore con Raccomandata con Ricevuta di Ritorno;

- nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto a) non venga evasa, neppure dopo 30 giorni dall’invio della segnalazione di cui al punto b), decurtare quanto trattenuto cautelativamente ai sensi di quanto indicato nel punto b.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esime in alcun modo e per nessuna ragione l’Appaltatore dall’essere sottoposto ai procedimenti previsti dalla normativa vigente in merito ad eventuali interruzioni di pubblico servizio, nonché ad altre azioni previste nel presente capitolato.

ARTICOLO 37. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Lamporecchio potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento dell’appaltatore. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, le parti convengono che la risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato del servizio;

- applicazione per almeno tre volte delle penali;

- perdita di anche uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

In caso di risoluzione il Comune di Lamporecchio potrà affidare il servizio ad altra ditta, addebitando gli eventuali maggiori costi oltre ai danni subiti all’appaltatore, avvalendosi anche del deposito cauzionale da questi versato.

ARTICOLO 38. DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE I SERVIZI

L’Appaltatore non può sospendere o ritardare i servizi oggetto del presente capitolato speciale di gara con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione Comunale. La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e quindi è tale da motivare la risoluzione del contratto, fermo restando le conseguenze a carico dell’Appaltatore, a fronte di una simile operato, per interruzione di pubblico servizio, secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

ARTICOLO 39. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 40. FORO COMPETENTE

In caso di controversie che determinino il ricorso all’autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo ed inderogabile il Foro della sede dell’Amministrazione appaltante.

ARTICOLO 41. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal capitolato speciale d'appalto, si fa riferimento al d.lgs.

163/2006, alla L.R. 38/2007 e alla normativa generale di settore.

La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale vale anche come accettazione completa del disciplinare di gara.

Il sottoscritto _____________________________________________________, nella sua qualità di

_______________________________ dell’impresa-società ____________________________ con sede in _____________________ via ______________________________________ dichiara sotto

la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva tutti i patti e le condizioni del presente capitolato speciale d’appalto.

Data                                                                                                  Il Contraente

(firma del legale rappresentante)